## Slide 1: CG-INSTALL,UNIT-SHUTDOWN
ATS/Belle

## Slide 2: CG-INSTALL
合机(将cg与hsg合并)
主要测项：
CG,mesa,mic, camera,battery etc.
测项含义
常见fail及解决方法

## Slide 3: 测项含义：
详见testcoverage

## Slide 4: 常见fail
测项 | 原因 | 方法
Check DUT Mode | 机台没电，治具线没插好 | 充电，重新插治具线
Burn OrbG;Read LCM SN From Diags;Check CG Color and HSG Color;Check OrbG; Check OrbG_LRB | command回执有error； 原料有问题回执为0xffff | 若回执为error，测三遍送修； 若混料，打电话给tdl
CG Pattern Test | CG点不亮 | 测三遍送修
Front Camera SN，Compare Front Camera SN With SFC，Front Camera Find | camera没组好或者坏了；混料 | 测试3遍送修； 打电话给TDL;
Load X582 Firmware;X582 Module SN From diag;Compare X582 Module SN with SFC | 测mesa，一般为回执error； | 测三遍送修
AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_High;AOP_TO_MESA_MENU_CONN | 测试mesa相关功能，一般fail：out of spec | 一般为true fail，AAB送修
Check MIC1 Exist，Check MIC2 Exist | 找不到mic1，mic2 | 一般多测几遍，换治具，还是fail就送修。

## Slide 5: 常见fail
测项 | 原因 | 方法
Convoy ExtCapacitance | 原料有问题 | 测三遍送修
Load Touch Firmware, Load Touch Firmware_LRB | command回值error | 一般测三遍送修，若是回流机的话要确认diags version 是不是最新的。
Orb Value | flex可能有问题；orbg值写入有问题（客户决定） | 测三遍送修
Lifetime Max Temperature | fail:out of spec | 电源有问题送FA
PS:
1.command命令回值不完整，机台可能卡住了，机台重启复测一般会过的；
2.对于回流机如果command回值error，要特别注意diags版本是否是最新的。

## Slide 6: Unit-shutdown
Unit-Shutdown
主要功能：关机
测项：battery，camera，botspeaker
主要fail：一些命令回error，回执out of spec,治具线容易松动