## Slide 1: CT1&QT0-NED Introduction
Jane
2016/4/10

## Slide 2
CT1属于Mian线，用于半机测试
QT0-NED属于NED线，用于DOE实验
CT1&QT0-NED

## Slide 3: CT1
Function
Test Items Explain
Fail Items
Deal Methods

## Slide 4: CT1 Function
Battery
Maggie
Mic
Audio
Arc
PMUADC
Button
Strobe
Back Camera
Accessory
功能测试

## Slide 5: CT1 Test Items Explain
Related Test Item | Explain
START_TEST_CONNECTIVITY-TEST | 开始测试，与机台、治具通讯
Initialise Fixture | 初始化治具
Check SOC Type | 检查soc类型
Check DUT Mode | 检查测试模式，fail－>关机重启或充电
Read Fixture SN | 读取治具sn
Board ID | 读取boardID
ECID | 读取MLB的固件ID
Read MLB SN | 读取MLB的SN
Get FG SN from SFC | 从SFC通过MLB SN读取机台SN
PREVIOUS FG SN | 读取当前机台内的SN
Burn SN | 若从SFC quary的SN与机台SN一致，将SN写入机台内
Set COF Function | SFIS quary COF 测项
Write GMT Date and Time | 向机台内写入当时的时间
Diag Version Check | 检查当前的diags版本
Write CB Incomplete | 将当前CB值在机台内写成未完成
Boost IC Check | 检测升压芯片版本

## Slide 6: CT1 Fail Items
Fail Items | Fail Explain | Fail Reason | Deal Method
adc_vddout;adc_ldo8_pp2v9_nh_avdd;adc_ldo18_pp1v2_ut_dvdd;adc_ld | 电池相关的fail项 | 电池不稳定 | Retest Pass
Lifetime Max Temperature | 电池达到的一生最高温度超出范围 | 电池过热 | 更换新电池
Battery Voltage | 电池电量 | 电池电量过低 | 充电
Check MIC1 Exist; MIC1 Vendor Check; MIC1 Temperature" | MIC | 加工问题 | 更换新的主板和dock flex
 |  | 组装问题 | 更换新的dock flex
Back camera related items adc_vddout;adc_ldo8_pp2v9_nh_avdd;adc_ldo18_pp1v2_ut_dvdd;adc_ld | 后置摄像头& 电池相关的fail项 | 主板过热&电源相关问题 | 重组电容器
Vol_Dw;PMUVolDown | Vol | 组装问题 | 更换Button flex和新的主板
Ringer;PMURingerRinger | Ringer | SMK开关问题 | 更换开关

## Slide 7: CT1 Common Fail Items
Fail Items | Fail Explain | Fail Reason | Deal Method
SphereSelfTest | 后置摄像头 | 出现陌生的材料 | 移掉不需要的材料
 |  | 操作问题， 后置摄像头弹性变形 | 更换摄像头
 |  | 组装问题 | 重组南北极螺丝钉
 |  | 组装问题，出现多余的螺丝 | 移除多余螺丝
Test_spec_ver;Maggie_LuaFileRevision;Maggie_MaggieInitialise related items | Maggie相关测项，与arc，dock flex有关 | arc问题 | 更换arc
 |  | 组装问题 | 扣紧dock flex
 |  | 操作问题，使用变形的dock flex | 更换dock flex
Back camera related items | Back Camera | 组装问题 | 重扣back camera
L26_ARC_IMON_3500mV_MAX_WithArc | arc | 组装问题 dock flex损坏 | 更换新的dock flex

## Slide 8: CT1 Deal methods
App能打开，UI界面不显示确认治具线和cable线是否连接好。
START_TEST_CONNECTIVITY-TEST fail查看通讯线是否连接好，重新插一下连接机台和治具的cable线。
Botton related items fail手动发命令，看botton value key 是否改变。Botton值变化，重测；无变化，正常测试，签进FA。
SphereSelfTest，Back camera related items fail看回值是否fail，是，可能是Back Camera的排线扣的不好

## Slide 9: QT0-NED
Function
Test Items Explain
Fail Items
Deal Methods

## Slide 10
Mesa
Compass
CG
Battery
PMUADC
Baseband
Wifi/BT
Audio
Sensor
LED
Camera
Prox
Mic
Button
功能测试
QT0-NED Function

## Slide 11: QT0-NED Test Items Explain
Related Test Item | Explain
Check DUT Mode | 检查是否进入测试模式
Write GMT Date and Time | 向机台内写入当时的时间
Board ID | 读取boardID
ECID | 读取MLB的固件ID
Diag Version Check | 检查Diags版本
Get Link Data via MLB SN From SFC | 从SFC通过MLB SN查询机台SN
SN | 读取SFC通过MLB SN查询的机台SN
PREVIOUS FG SN | 读取当前机台内的SN
Burn SN | 烧入SN
Compare 80ISN With SFC | 比较从SFC quary的SN与机台SN
Check UOP | 检查UOP
NetWork CB: Check Previous Station CBs | 检查之前站的CB值
Slot | 检查机台在哪个卡槽测试
Get Link Data via ISN From SFC | 从SFC查询机台相关信息
Set COF Function | 设置COF功能
Write CB Incomplete | 将当前CB值在机台内写成未完成
AmIOk | 检查网络是否联通
Write QT0-NED CB | 写入CB值
QT0-NED CB Check | 检查CB
Display DUT | 显示机台

## Slide 12: QT0-NED Common Fail Items
Fail Items | Fail Explain | Fail Reason | Deal Method
Button Test;Ringer;PMURinger | Ringer | Button flex issue | 更换Button Flex
SphereSelfTest | Back camera | 材料问题，使用带磁性的螺丝 | set cof
AOP_TO_MESA_MENU_CONN | Mesa | 回流机，处理时出了问题 FL4811 裂开 | 更换主板
AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_Init; AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_High | Mesa | 软件问题 | 重做SWDL
 |  | Mesa模块有问题 | 更换Mesa
 |  | Mesa引脚有问题 | 更换CG
VA_Compass_CRC;adc_temp1_forehead;adc_ildo3_pp3v0_als_aps_convoy | Compass&adc | MLB问题 | 更换主板
L26_TOPSPK_VMON_3500mV_P; L26_TOPSPK_VMON_3500mV_N; L26_TOPSPK related items | Topspeaker | 组装问题 | 重连forhead flex

## Slide 13: QT0-NED Common Fail Items
Fail Items | Fail Explain | Fail Reason | Deal Method
adc_ildo9_pp1v8_hawking | PMUadc | 组装问题，Botton flex损坏 | 更换Button Flex和新的主板
buck3_measured_value;adc_buck3_min;adc_amuxa5_min;adc_buck3_sw1_ | PMUADC | 组装问题 | 移除多余的材料
Check MIC1 Exist;MIC1 Vendor Check;MIC1 Temperature | MIC1 | 操作问题，电阻器损坏 | 更换损坏的器件
 |  | 组装问题 | 更换dock flex
BOTSPK related failure | botspk | 组装问题 | 重新组装botspeaker
SPI_HOMER_TO_MAGGIE_POS_MISO_test;L26_BOTSPK_IMON_3500mV_MAX;L26 | maggie&botspk | 组装问题 | 重新组装botspk
adc_buck3_sw3_PP1V8_MAGGIE_IMU;L26_ARC_CH0_FREQ;L26_ARC_ACCEL_PE | PMUadc | 组装问题，主板上器件损坏 | 更换损坏的器件
BotSpeaker related items fail; maggie related items fail | Botspk&maggie | 组装问题，dock flex撕裂 | 重换dock flex
Orb Frame Check | orb | 代码问题 | 重新烧入Orbg值

## Slide 14: QT0-NED Deal methods
AAB正常测试，送进FA