## Slide 1: CG-Sensor
次站主要测试CG的各项属性，包括Mesa（指纹识别），ALS（感光），CSIG（屏幕），PROX（感距）等

## Slide 2
ALS
PROX
ORB
CSIG
Mesa

## Slide 3
TEST ITEM | EXPLAIN
Check DUT Mode | 检查机台的测试模式，如果不是diags模式，机台会自动转换为diags模式
Upload LCM SN | 出现fail，是由于主板版本问题，以及操作扣排线
Get CG SN | 从SFIS抓取CG SN
Check UOP | 检查前站是否漏测
Get Link Data via CG SN From SFC | 从SFIS上抓取Link的CG SN
Set COF Function | 查询设置COF信息
CG Color | CG 颜色
Check And Burn MLB OrbG | 检查，并且烧入MLB OrbG值
Diag Version Check | 获取diags的版本
I2C Isolator Enable | 有些命令需要Enable下才能运行（AOP Turtle相关命令）
Turtle Value Reading | 和MESA相关的测项,mesa压力测试,fail了需Replace Mesa module
Load X582 Firmware | 测试 MESA mode
X582 Module SN From diag | 
Compare X582 Module SN with SFC | 

## Slide 4
TEST ITEM | EXPLAIN
AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_Init | 
AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_High | 
AOP GPIO MESA_TO_AOP_FDINT_Low | 
Mesa i2c read through AOP | 
AOP_TO_MESA_MENU_CONN | 
Write GMT Date and Time | 写入当前时间和日期
PROX_CG_DEV_ID | 测试距离感应相关参数
PROX_CG_REV_ID | 
PROX_CG_NO_TARGET_RAW_DIST_AVE | 
Convoy Device ID Check | 与TopSPK相关的料
Convoy ExtCapacitance | 
Muon Fault Register | 读取屏幕的参数
Load Touch Firmware | 测试mesa
Orb Value Check | CG屏幕（Display）相关

## Slide 5
TEST ITEM | EXPLAIN
CSIG_row_avg_med | Display相关
CSIG_col_avg_med | 
CSIG_col_diff_0～23 | 
Column failures | 
Row failures | 
ALS ID check | 测试光线感应功能
ALS CH0 Dark | 
ALS CH0 LED1～5 | 
Chestnut PWR_EN | 检查Display驱动电源
Bank_A，Bank B | 测试Display参数
Flick_Val，VSFOM_Val FOS_Val，Flick_Count | 
VSFOM_Count，FOS_Count | 
RGBW_1，RGBW_2 | 

## Slide 6
TEST ITEM | EXPLAIN
Front Camera SN | 读取前置摄像头SN
Compare Front Camera SN With SFC | 和SFC比对
Check MtCl | 读取CG的固有参数
Check GLCl | 
Check BLCl | 
Check OrbG | 
Check DPCl | 
MLB_SN | 主板SN
I2C Isolator Disable | 

## Slide 7: HSG-Button
该站主要测试button按钮，hold，vol_Down,vol_Up,Ringer，闪光灯，Mic2等

## Slide 8
Ringer
Vol_UP
Vol_DOWN
Flex
Hold

## Slide 9
TEST ITEM | EXPLAIN
Check DUT Mode | 检查机台的测试模式，如果不是diags模式，机台会自动转换为diags模式
SN | 读SN
Query Config Attribute | 查询Config属性
Set COF Function | 设置COF信息
Diag Version Check | Diag版本
Read Fixture SN | 治具SN
Check UOP | 检查前站是否漏测
Hold | 按键测试
Vol_Up | 
Vol_Dw | 
Ringer | 
Button Test | 
Check MIC2 Exist | 测试Mic2，厂商信息，温度等
MIC2_rear_vendor_id1 | 

## Slide 10
TEST ITEM | EXPLAIN
MIC2_rear_vendor_id2 | 
MIC2 Temp Vendor Check | 
MIC2 Temperature | 
Neon1LED1 Measure Cool Strobe_Flash Mode | 闪光灯的测试，Neon1LED1，Neon2LED2，Neon2LED1，Neon2LED2
Neon1LED1 Register 0xA Check | 
Neon1LED1 Register 0xB Check | 
Neon1LED1 Measure Cool Strobe Off | 

## Slide 11: GateKeeper
Check CB，所有站位是否都正常写入过CB