## Slide 1: QT0
整机测试第一站

## Slide 2
1. 测站测项介绍
作为整机测试第一站，QT0 会快速测试大量测项，主要有：
1）卡组装Issue(各种混料问题)
2）检查机台基本信息（如HSG/CG颜色，厂商信息等）
3) 測試內容有Mesa，Muon, Orb ，Maggie, PMU-adc, BB, WiFI/BT，Orb&CSIG, Audio，Front/back Camera，测试Battery详细功能，并对Accelerator、Gyro、Compass、Pressure等进行connect test
4）MoPED 对机台一些相关的部件进行简单检测。
2. 常见Fail及处理方式
———(可参考QT0测项介绍,易Fail项用黄色标注，易混料用绿色标注，Remark一列有测项介绍)

## Slide 3: Common Test Items
START_TEST_QT0
Initialise Fixture
Check DUT Mode
Write GMT Date and Time
Check UOP
NetWork CB: Check Previous Station CBs
Slot
Get Link Data via ISN From SFC
Set COF Function
Write CB Incomplete
AmIOK
Write QT0 CB
Display DUT
END_TEST_QT0

## Slide 4: Category
Tristar
Mesa（Turtle & X582）
Muon
Maggie & Homer & ARC EEPROM
Stockholm FW & SEID
PMU_adc
BB
Wifi/ BT
MIC1/2
L26 Audio
TopSpk/ BotSpk
Front/ Back Camera
MoPED

## Slide 5: 常见混料 (参考DebugLog)
Check LCM SN with SFC
Check CG Color and HSG Color
Compare MLB SN With SFC
Compare Battery SN With SFC
Compare Front Camera SN With SFC
Compare Back Camera SN With SFC

## Slide 6: 常见Fail及处理方式
常见Fail分类：
回值超出范围
回值有error
混料（从SFC获取的值和从unit读取的不同 ）
a. 无法进测试模式 b. 无法通信
处理方式：
针对“1、2”： a、关机复测 b、换治具复测 c、还可以充电或者重做SoftDownload再测。
针对“3、混料”：需要产线联系TDL处理，我们需要给他们指出是哪里混料，具体得看测项回值。
针对“4”： 首先检查治具线是否完好，机台电量是否充足。

## Slide 7
Thank You~