## Slide 1: QT2 & QT2-NED Study
July（鲍业如）
2016.4.13

## Slide 2: Content
站位介绍
    测项说明
          Build中的问题
                注意事项

## Slide 3: Stations’ Introduction
QT2:
QT 是quick test的意思,QT相關站位即快速的測試相關功能, QT2站位都是整机测试的站位。此站最主要的就是測試compass的，其他還有 Sim Card ,Sim Tray, Battery等相關測試。
QT2測與compass相關的功能，因此測試時周圍如有具有磁性的物體會影響測試結果。
QT2-NED：与QT2 类似
QT2 & QT2-NED 治具只有通信线所以必须开机测试

## Slide 4: Items’ Introduction
Sim Tray Detected | 檢查Tray盤有無到位
Sim Card Detect | 檢查Sim Card有無到位
USB Present Open Check | 檢測手機充電線有無插好
Battery Voltage | 檢查電池電壓
Battery Current | 檢查電池電流
Battery Average Power | 檢查電池平均功率
Battery Charge Percentage | 檢查電池充電百分比
Lifetime Max Temperature | 檢查電池最大溫度
AmIOk | 檢查網絡是否OK
GO

## Slide 5: Questions
QT2:
TopSpk_on_sweep_compassX;TopSpk_on_sweep_delta_compassX;TopSpk_on_sweep_delta_compassY;TopSpk_on_sweep_delta_compassZ;TopSpk_on_sweep_delta_compassY_2 : Do SW-Download or COF to line or retest pass.
Compass_1_Test_NMS_Mismatch:COF for DOE config.
TopSpk_sweep_delta_compassZ : retest pass.
Rcam Delta CompassX: retest pass.
Lifetime Max Temperature: battery issue.
QT2-NED:
Compass_1_Test_NMS_Z: COF to line
AOP_TO_MESA_MENU_CONN: finish the DOE and return to line.
Sim Card Detect: The reason is that the operator forget to take out the sim card.

## Slide 6
APP Issue：
  App打开时提醒线找不到，是空白的，根据提示重新插线；
  App打不开提示Default file找不到，要查看最新的Live文件有没有推送下来，等一会还是不行，重新做Groundhog，若还不行就只能换mini啦；
若出现 Check DUT Mode fail，重启机台再测，若fail，打开nanokdp看机台和治具能否通信成功，若不能则动动治具线，还不行就只能找Fixture team；
若出现Check compass data fail ,对治具下命令看是否pass，若fail就重新校验治具，pass就重启机台再试一下，还不行就只能找Fixture team。
Notes: 如何查看Default live file 是否推送下来－－－Linda讲解

## Slide 7: Note
如果是回流机且机台fail在command回值error，要特别注意Diags版本是否是最新的，重新SW－download复测；
在测试时，为了防止前一测站对QT2有影响（可能上一测站测试结束时有些对磁场有影响的软体没有关闭），可以先重启机台再测试；
QT2 复测率很高，在线上出现回值超出范围的则可以重启复测。

## Slide 8: End
Thanks for your listening!